## Slide 1
U-BOOT ARM64
從 CPU Reset 到 CLI Prompt
完整旅程 · 拆解兩次重定位
2 次重定位
3 個平台
1 組貫穿的數字
RK3588 · ZynqMP · Raspberry Pi 4

## Slide 2
PART 0 · 開場
為什麼很多人卡在 Relocation？
常見困惑
為什麼 U-Boot 要把自己 「複製到另一個地址」？
讀 start.S 看到 fix_rela_dyn 完全看不懂
為什麼有 pie_fixup 又有 relocate_code？
為什麼搬完家還要再走一次 .rela.dyn？
LR 為什麼能「自動跳到新地址」？
本篇承諾
用 生活比喻 建立每一個先備知識（PIE / .rela.dyn / gd / EL）
對照三個平台 RK3588 / ZynqMP / RPi4 的開機路徑
完整拆解兩套機制：pie_fixup ＆ relocate_code
用一組 貫穿的數字劇本 把抽象變具體
每張投影片都標出對應的 file:line
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
2 / 48

## Slide 3
PART 0 · 開場
全文路線圖 · 七章節
1
先備知識
Slides 4-13
2
三平台開機鏈
Slides 14-19
3
U-Boot proper 前段
Slides 20-29
4
第二次重定位
Slides 30-37
5
board_r → CLI
Slides 38-42
6
數字劇本
Slides 43-46
7
收尾
Slides 47-48
從零基礎到能看懂 start.S — 一張一張往下走，不跳章節
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
3 / 48

## Slide 4
PART 1 · 先備知識 · 1/10
什麼是 Bootloader？
比喻
你買了一間 毛胚屋。
在 「可以住人」 之前，需要一個
工頭來：通水、通電、裝門窗、量好家具空間…
工頭 = Bootloader
毛胚屋 = 剛通電的 SoC
搬進來住 = Linux Kernel 啟動
U-Boot 在開機鏈中的位置
通電
Power-on Reset
BootROM
(SoC 內 ROM)
SPL
(Secondary
Program Loader)
TF-A BL31
(Secure Monitor)
U-Boot proper
(本篇主角)
Linux Kernel
每一棒只做最少必要的事，把控制權交給下一棒
U-Boot proper 要做的事
初始化 DRAM 以外的所有周邊：UART/MMC/USB/網路/PCIe…
提供 CLI 讓你下 boot/載入韌體/讀 env
把 Linux kernel + DTB + initrd 載入記憶體並跳過去
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
4 / 48

## Slide 5
PART 1 · 先備知識 · 2/10
Link Address vs Load Address
比喻：設計圖 vs 實際蓋的位置
建築師在設計圖上寫：「地段 0 號 蓋廚房」
但實際上工地是在「市中心 200 號」
設計圖上的「廚房在 50」 ≠ 真實位址
對應到 U-Boot
Link Address = 編譯時連結器寫入的位址
Load Address = BootROM 實際把 binary 載入的位址
兩者不一樣 → 函式裡所有「絕對位址」全錯！
具體例子
(1) 連結器看到的世界
0x00000000 __text_start
→ 程式碼裡的所有跳轉都基於這個 0x0
(2) BootROM 實際載入的位置
0x00200000 __text_start ← 實際
→ 真實位址 − 連結位址 = 0x200000 (offset)
解法：讓 binary 自己「就地補正」 → PIE + .rela.dyn
（就是下一張的主題！）
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
5 / 48

## Slide 6
PART 1 · 先備知識 · 3/10
PIE — Position Independent Executable
比喻：IKEA 家具
IKEA 賣的書櫃，設計時 不會指定 你要放在
客廳還是書房 — 反正「螺絲 A 鎖在板子 B 的洞 3」
都是 相對位置。
PIE 就是：「不在乎我被擺在哪個位址都能跑」的 binary
但有些地方還是用到
絕對位址 ← 例如 C struct 裡寫死的 function pointer
build 是怎麼產生 PIE 的
# arch/arm/config.mk
LDFLAGS_u-boot += -pie
Linker 看到 -pie 之後會：
把所有 絕對位址 都記到 .rela.dyn
每筆紀錄 = 「這個位置原本想填的絕對值」
Runtime 再「補上實際的 offset」
PIE = 把「絕對位址」延後到 runtime 才填
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
6 / 48

## Slide 7
PART 1 · 先備知識 · 4/10
ELF Relocation 是什麼？
「Relocation」就是
編譯時無法決定的位址，在 link 或 load 時才填回去
R_AARCH64_ABS64
「絕對位址」relocation
需要知道每個 symbol 的最終位址
需要 dynamic linker 在 runtime 解析
U-Boot 沒有 dynamic linker → 不用
.quad printf ; 填 printf 的位址
R_AARCH64_RELATIVE
「相對於 base」relocation
只記 「link_位址 + addend」
runtime 加上 base offset 就好
U-Boot 的 .rela.dyn 幾乎全是這種
型號值：1027 (#define)
[link_loc, RELATIVE, addend]
→ *link_loc = addend + offset
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
7 / 48

## Slide 8
PART 1 · 先備知識 · 5/10
.rela.dyn — 重定位「變更通知單」
比喻
IKEA 盒子裡有兩張紙：
(1) 組裝步驟（=程式碼本體）
(2) 「依房間調整清單」（=.rela.dyn）
第二張寫：「螺絲 17 號的位置 = 房間長度 + 80cm」
你進到新房間，量出長度，照清單把每個值補完
.rela.dyn 一筆紀錄 = 24 bytes
8 bytes
link_location
要寫值的位址
(以 link addr 為準)
8 bytes
info / type
1027 = R_AARCH64_RELATIVE
(其他類型會被略過)
8 bytes
addend
要寫進去的「基底值」
(同樣以 link addr 為準)
演算法： *(link_location + offset) = addend + offset
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
8 / 48

## Slide 9
PART 1 · 先備知識 · 6/10
Stack 與 SP — 工頭的便條紙
比喻
工頭口袋裡有一疊便條紙：
‧ 進入一個新房間 → 撕一張寫筆記放上去
‧ 離開房間 → 把那張撕掉
‧ 最上面那張 = 目前在做的事
便條紙堆 = Stack
SP = 「最上面那張」的位址 (Stack Pointer)
ARM64 上的 stack 規矩
向下生長（push 之後 SP 變小）
SP 必須 16-byte 對齊（ABI 規定）
U-Boot 第一條 stack 用 CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR
搬家後改用 gd->start_addr_sp（在 DRAM 頂端）
典型 layout
高位址 ← SP 起點 (DRAM 頂端附近)
↓ stack 向下生長 (push = SP-=N)
低位址 ← (壓爆就 stack overflow)
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
9 / 48

## Slide 10
PART 1 · 先備知識 · 7/10
BSS — 預訂的空白櫃子
比喻
搬家前，家具行已經幫你預訂了:
「客廳放 3 個空書櫃、廚房放 2 個空抽屜」
盒子裡沒裝家具（不佔 binary 體積）
但搬到新家後，櫃子要 真的擺出來、貼上「空」的標籤
= 全域變數的「未初始化」區段
Linker script 怎麼定 BSS
/* arch/arm/cpu/armv8/u-boot.lds */
.bss ADDR(.rela.dyn) (OVERLAY) : {
__bss_start = .;
*(.bss*)
*(COMMON)
__bss_end = .;
}
OVERLAY 巧思
.bss 和 .rela.dyn 共用同一塊記憶體
— 因為 .rela.dyn 在 runtime 用完就不需要了，
正好讓 BSS 接收回收
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
10 / 48

## Slide 11
PART 1 · 先備知識 · 8/10
Global Data (gd_t) — 工地總帳本
比喻
工頭隨身一本「工地總帳本」：
‧ DRAM 多大、放在哪
‧ 已經配給誰多少地
‧ DTB 在哪
‧ 目前的 SP 在哪
= gd_t (struct global_data)
每個 init 函式都會看 / 改這本帳本
ARM64 上 gd 怎麼找到？
x18
永遠指向 gd_t
從 _main 設好之後到關機都不能動
compiler 知道：-ffixed-x18
帳本裡有什麼
struct global_data {
ulong ram_top; // RAM 頂端
ulong relocaddr; // 搬家目的地
ulong reloc_off; // 搬家偏移量
ulong new_gd; // 搬家後 gd 的位址
ulong start_addr_sp; // 新 SP
void *fdt_blob; // DTB 指標
...
};
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
11 / 48

## Slide 12
PART 1 · 先備知識 · 9/10
Exception Level — ARM64 的權限階層
比喻：公司階級
EL3 = 董事會（管整間公司、能切換工廠模式）
EL2 = 總經理（管多個部門、可以隔離虛擬機）
EL1 = 部門經理（管 OS 內部運作）
EL0 = 員工（一般 user app）
權限：EL3 > EL2 > EL1 > EL0
U-Boot 在哪一層？
EL3
TF-A BL31 (Secure Monitor)
EL2
U-Boot 通常在這 + Hypervisor
EL1
Linux Kernel
EL0
App / Userland
三平台都把 U-Boot 跑在 EL2（TF-A 切下來的）
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
12 / 48

## Slide 13
PART 1 · 先備知識 · 10/10
Cache：I-cache vs D-cache
比喻：搬家後忘了改門牌
工頭便條本上寫：「廚房在 200 號」
搬家後實際在 「800 號」
如果便條本沒撕掉重寫，送貨員 全部送錯
便條本 = Cache（CPU 用來加速的暫存）
搬家後必須 flush / invalidate 才不會抓錯
I-cache (Instruction Cache)
CPU 取指令時的快取
搬家後 → invalidate (丟掉)
指令：ic iallu
D-cache (Data Cache)
CPU 讀寫資料時的快取
剛寫進新 .text 的 byte 還在這裡
搬家後 → flush（推回 RAM）才能被 I-fetch 看到
不然 CPU 從舊資料抓指令 → 必崩潰
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
13 / 48

## Slide 14
PART 2 · 三個平台 · 1/6
從通電到 U-Boot prompt — 三條時間軸
RK3588
#1
BootROM
#2
U-Boot SPL
(DDR init)
#3
back_to_bootrom
#4
TF-A BL31
#5
U-Boot proper
ZynqMP
#1
CSU BootROM
#2
FSBL = SPL
(DDR + secure)
#3
PMU FW
#4
TF-A BL31
#5
U-Boot proper
RPi 4
#1
VideoCore GPU
#2
bootcode.bin
#3
start4.elf
#4
armstub8.bin
(TF-A)
#5
U-Boot proper
終點都一樣：DRAM 已 init、CPU 在 EL2、x0 帶著 DTB pointer、PC 在 U-Boot _start
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
14 / 48

## Slide 15
PART 2 · 三個平台 · 2/6
Rockchip RK3588 詳解
BootROM
(SoC 內 mask ROM)
U-Boot SPL
DDR 初始化
back_to_bootrom
(NEXTSTAGE)
TF-A BL31
(Secure Monitor)
U-Boot proper
EL2
關鍵原始碼
arch/arm/mach-rockchip/spl.c
↳ SPL 入口 + boot device 選擇
arch/arm/mach-rockchip/bootrom.c
↳ back_to_bootrom() 把控制權交回 BootROM
arch/arm/mach-rockchip/rk3588/rk3588.c
↳ SoC 專屬時鐘 / pinmux init
arch/arm/mach-rockchip/sdram.c
↳ DRAM init，會預留 2MB 給 BL31
關鍵設定
Defconfig：configs/*rk3588*_defconfig
Text base：0x00c00800
EL：EL2 (由 BL31 跳下來)
SPL：強制需要 (CONFIG_SPL_ATF)
🌟 特殊點
SPL 不直接呼叫 TF-A，而是「返回 BootROM」
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
15 / 48

## Slide 16
PART 2 · 三個平台 · 3/6
Xilinx ZynqMP 詳解
CSU BootROM
(含 secure boot)
FSBL
= U-Boot SPL
PMU FW
(電源管理)
TF-A BL31
U-Boot proper
EL2
關鍵原始碼
arch/arm/mach-zynqmp/handoff.c
↳ FSBL → TF-A 的 XLNX magic 結構
arch/arm/mach-zynqmp/zynqmp.c
↳ SoC 級 init + firmware version
board/xilinx/zynqmp/
↳ 各 dev board 的客製 init
configs/xilinx_zynqmp_virt_defconfig
↳ 通用 virt 平台 defconfig
關鍵設定
Text base：0x08000000
EL：EL2 (handoff 結構指定)
Handoff magic："XLNX"
SPL：必須（取代傳統 FSBL）
🌟 特殊點
SPL 跑在 SRAM；U-Boot proper 才在 DDR
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
16 / 48

## Slide 17
PART 2 · 三個平台 · 4/6
Raspberry Pi 4 (BCM2711) 詳解
VideoCore GPU
(才是 boot master)
bootcode.bin
(GPU firmware)
start4.elf
(讀 config.txt)
armstub8.bin
(=TF-A BL31)
kernel8.img
= U-Boot, EL2
關鍵原始碼
arch/arm/mach-bcm283x/init.c
↳ ARM 端 init（GPU 早就跑完了）
arch/arm/mach-bcm283x/msg.c
↳ 與 GPU firmware 通訊的 mailbox
configs/rpi_4_defconfig
configs/rpi_arm64_defconfig
↳ 沒有 CONFIG_SPL=y
關鍵設定
Text base：0x00080000
EL：EL2 (armstub8 跳下來)
SPL：完全沒有 (ARM 端不負責 boot)
🌟 特殊點
U-Boot 是被當「kernel」載入 (kernel8.img)
DRAM init 由 GPU 全部包辦
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
17 / 48

## Slide 18
PART 2 · 三個平台 · 5/6
三平台對照大表
 | RK3588 | ZynqMP | Raspberry Pi 4
誰負責 DDR init | U-Boot SPL | U-Boot SPL (FSBL) | GPU firmware
有沒有 SPL | ✓ 必要 | ✓ 必要（=FSBL） | ✗ 完全沒有
TF-A 怎麼進來 | SPL → BootROM 再載入 | FSBL 直接呼叫 | GPU 載入 armstub8.bin
Text base (U-Boot proper) | 0x00c00800 | 0x08000000 | 0x00080000
進入 EL | EL2 | EL2 | EL2
Defconfig | *rk3588*_defconfig | xilinx_zynqmp_virt_defconfig | rpi_4_defconfig
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
18 / 48

## Slide 19
PART 2 · 三個平台 · 6/6
終點都一樣：交棒給 U-Boot proper 時的狀態
不管 RK3588 / ZynqMP / RPi4，當 PC 跳到 _start 時：
（這就是「主流 ARMv8-A」共通的 U-Boot 進入點）
1
DRAM 已 init
可以正常讀寫
（誰做的因平台而異）
2
CPU 在 EL2
TF-A BL31 已退到 EL3
等 U-Boot 用 SMC 呼叫
3
x0 帶 DTB
PC 進入 _start 時
x0 = device tree blob 位址
4
PC = U-Boot _start
等同於 __image_copy_start
(可能在不同實體位址)
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
19 / 48

## Slide 20
PART 3 · U-Boot proper 前段 · 1/10
_start ─ CPU 醒來看到的第一行
檔案
arch/arm/cpu/armv8/start.S
Line 20 開始的 reset vector
_start:
b reset ; line 20
; exception vectors
...
reset: ; line 55
save_boot_params
bl apply_core_errata
b pie_fixup
剛醒來的 CPU 狀態
TF-A 已退到 EL3，我在 EL2
x0 = DTB 位址（不能弄丟）
DRAM 可讀寫
MMU / cache 通常已關閉
C runtime 尚未啟動 (沒 stack / sp)
我以為自己在 link addr，但實際在 load addr
→ 接下來最緊急：把「我以為的位址」修對 → pie_fixup
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
20 / 48

## Slide 21
PART 3 · U-Boot proper 前段 · 2/10
進入 pie_fixup 之前的 early helpers
save_boot_params
start.S:57
把 x0–x3 保存起來（裡面有 DTB 指標等 BootROM/TF-A 傳的參數）
apply_core_errata
start.S:165
依 CPU core (Cortex-A53/A57/...) 套用 ARM 公佈的 errata workaround
set_vbar
(inline)
設定 vbar_elN，指到目前位址的 exception vector table
pie_fixup
start.S:61-105
🔧 第一次重定位！把 .rela.dyn 走過一遍，補上「load – link」的偏移量
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
21 / 48

## Slide 22
PART 3 · U-Boot proper 前段 · 3/10
第一次重定位 — pie_fixup 的概念
問題：我現在在 0x200000 跑、卻被連結成 0x0
C runtime 還沒啟動，先把「程式內部所有絕對指標」補上 0x200000
Before pie_fixup
Loaded at 0x00200000
// 在 0x60000 處的全域變數
static void *cb = some_fn;
// 此時讀出來的值：
// *0x60000 = 0x0001000
// 但 some_fn 真實在 0x201000!
After pie_fixup
Still at 0x00200000 (沒搬！)
// 同樣在 0x60000 處的指標
// 已經被補成：
// *0x60000 = 0x0201000
// ↑加了 offset
// 現在 call cb() 跳對地方了!
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
22 / 48

## Slide 23
PART 3 · U-Boot proper 前段 · 4/10
pie_fixup 演算法 step-by-step
組語片段 (arch/arm/cpu/armv8/start.S:61-105)
pie_fixup:
adr x0, _start ; 取 runtime 位址
ldr x1, =_TEXT_BASE ; 取 link 位址
sub x9, x0, x1 ; x9 = offset
cbz x9, pie_fixup_done ; offset=0 就跳掉
adr x2, __rel_dyn_start
adr x3, __rel_dyn_end
.Lloop:
cmp x2, x3
b.ge pie_fixup_done
ldp x0, x1, [x2], #16 ; 讀 link_loc, type
ldr x4, [x2], #8 ; 讀 addend
cmp w1, #1027 ; R_AARCH64_RELATIVE
b.ne .Lloop
add x0, x0, x9 ; 修正寫入位址
add x4, x4, x9 ; 修正寫入值
str x4, [x0]
b .Lloop
pie_fixup_done:
1
算 offset
offset = runtime位址 − link位址
例：0x200000 − 0x0 = 0x200000
2
Walk .rela.dyn
從 __rel_dyn_start 到 _end
每 24 bytes 一筆
3
過濾 type
只處理 1027 (R_AARCH64_RELATIVE)
其他略過
4
兩處都加 offset
寫入位址 += offset
寫入值 += offset
5
寫回 memory
str x4, [x0]
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
23 / 48

## Slide 24
PART 3 · U-Boot proper 前段 · 5/10
lowlevel_init / EL 切換 (大多是 no-op)
lowlevel_init
(weak symbol，可被 board 覆寫)
一般做：
啟用 GIC interrupt controller
設定 multi-CPU spin table (其他核 wait here)
ACPI parking protocol（如有）
三平台多半已被 SPL/TF-A 處理過了 → 通常為空
EL 切換
(若 TF-A 沒幫你切到 EL2)
armv8_switch_to_el2
armv8_switch_to_el1
做的事：
設定 SCR_EL3 / HCR_EL2 / SPSR
用 eret 從高 EL 降到目標 EL
三平台都已經在 EL2 → 通常 no-op
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
24 / 48

## Slide 25
PART 3 · U-Boot proper 前段 · 6/10
進入 _main — C runtime 暖身
檔案：arch/arm/lib/crt0_64.S (line 67 開始)
1
載入初始 SP
ldr x0, =CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR
bic sp, x0, #0xf ; 16-byte align
在 SRAM 或 DRAM 早期區段配一塊當第一條 stack
2
board_init_f_alloc_reserve(SP)
mov x0, sp
bl board_init_f_alloc_reserve
在 SP 下方預留 gd_t + early malloc，回傳新 SP
3
board_init_f_init_reserve()
bl board_init_f_init_reserve
把 gd_t 清零、設好基本欄位；x18 從此指向 gd
4
board_init_f(0)
mov x0, #0
bl board_init_f
進入 C 世界！跑 init_sequence_f 一連串小函式
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
25 / 48

## Slide 26
PART 3 · U-Boot proper 前段 · 7/10
board_init_f — F = first，搬家前的籌備
common/board_f.c (line 1044)
「first phase」的 board init
兩大任務：
（1） 決定搬家目的地 (gd->relocaddr)
（2） 規劃記憶體 (malloc/fdt/bd_info 各佔哪)
做法：
iterate 一個 function pointer array
叫做 init_sequence_f[]
約 20 個小步驟
結構長這樣
static const init_fnc_t init_sequence_f[] = {
setup_mon_len,
initf_malloc,
arch_cpu_init,
initf_dm,
dram_init,
setup_dest_addr,
reserve_uboot,
reserve_malloc,
reserve_global_data,
reserve_fdt,
setup_reloc,
NULL,
};
黃線 = 直接決定 relocation 的關鍵函式
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
26 / 48

## Slide 27
PART 3 · U-Boot proper 前段 · 8/10
init_sequence_f 重點 — Part 1（基礎暖身）
函式
做什麼
setup_mon_len
計算 U-Boot binary 的長度 (mon_len)
之後 reserve_uboot 會用
initf_malloc
建立 early malloc pool
（在 BSS 裡的一小塊，搬家前用）
initf_console_record
把 console 輸出先存起來
等真正 console init 完一次倒出
arch_cpu_init
ARM-specific 早期 init
（時鐘、cache 控制位元等）
mark_bootstage
boot 時間量測點
（CONFIG_BOOTSTAGE）
initf_dm
Driver Model 初始化（pre-reloc）
只跑 of_dm=PRE_RELOC 的 driver
這階段重點：把基礎設施開起來，還沒碰 DRAM 佈局
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
27 / 48

## Slide 28
PART 3 · U-Boot proper 前段 · 9/10
init_sequence_f 重點 — Part 2（記憶體規劃）
函式
做什麼
dram_init
讀出 DRAM 大小 (gd->ram_size)
板子的 driver 提供
setup_dest_addr
計算 gd->ram_top
= ram_base + ram_size
reserve_video
扣掉 framebuffer (若有)
ram_top 變小
reserve_uboot
再往下扣 mon_len
結果 = gd->relocaddr！
reserve_malloc
再扣 TOTAL_MALLOC_LEN
start_addr_sp 跟著往下
reserve_board
預留 struct bd_info
reserve_global_data
預留新 gd 的位置 (new_gd)
reserve_fdt
預留 device tree blob 的搬家空間
(CONFIG_OF_EMBED 關時)
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
28 / 48

## Slide 29
PART 3 · U-Boot proper 前段 · 10/10
init_sequence_f 重點 — Part 3（搬家前最後總帳本）
setup_reloc()
common/board_f.c
// 1. 算出搬家偏移量
gd->reloc_off = gd->relocaddr
- (ulong)__image_copy_start;
// 2. 把目前的 gd 內容
// 複製到 new_gd 位置
memcpy(gd->new_gd, gd, sizeof(gd_t));
→ 從此 gd 已經有「複本」 在 DRAM 頂端等著，
等 relocate_code 把 .text 搬完，gd 也跟著上路
此時 DRAM 頂端的樣子
ram_top (DRAM 最高位址)
(reserved for video etc.)
← gd->relocaddr (U-Boot 將搬到這)
U-Boot proper 預留空間 (mon_len)
malloc pool (TOTAL_MALLOC_LEN)
bd_info / new_gd / new_fdt
← gd->start_addr_sp (新 SP)
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
29 / 48

## Slide 30
PART 4 · 第二次重定位 · 1/8
為什麼 U-Boot 要再搬一次？
U-Boot 必須讓出低位址、自己搬到 DRAM 頂端
不然 Linux kernel + initrd 沒地方住
Before relocate_code
DRAM 頂端 0x80000000
(空)
U-Boot @ 0x200000 ← 目前
TF-A BL31
DRAM base 0x00000000
After relocate_code
DRAM 頂端 0x80000000
U-Boot @ 0x7FF00000 ← 搬到這
stack / malloc / fdt
← 留給 kernel + initrd
TF-A BL31
DRAM base 0x00000000
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
30 / 48

## Slide 31
PART 4 · 第二次重定位 · 2/8
搬家「需要做的三件事」總覽
1
Copy
把 U-Boot binary 從目前位址
memcpy 到 gd->relocaddr
relocate_64.S:43
2
Fix-up
再走一遍 .rela.dyn
這次 offset = relocaddr − link
relocate_64.S:60
3
Flush
I-cache invalidate
D-cache flush + L3 flush
relocate_64.S:80
都在 arch/arm/lib/relocate_64.S 的 relocate_code() 函式裡
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
31 / 48

## Slide 32
PART 4 · 第二次重定位 · 3/8
relocate_code 進入點
Function 簽名
ENTRY(relocate_code)
; x0 = dest address (=gd->relocaddr)
呼叫方
; crt0_64.S:132
ldr x0, [x18, #GD_RELOCADDR]
bl relocate_code
; (我們不會「正常返回」!
; ret 之後直接跳到新地址)
(LR 的魔法詳見 slide 36)
如果剛好不用搬呢？
函式開頭的「短路」檢查
adr x1, __image_copy_start
sub x9, x0, x1 ; offset = dest - here
cbz x9, relocate_done ; 如果偏移 0
; 直接跳 done
發生時機：
GD_FLG_SKIP_RELOC
↳ 某些 SoC 強制 U-Boot 跑在固定位址
計算後發現「目的地 = 目前」
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
32 / 48

## Slide 33
PART 4 · 第二次重定位 · 4/8
Step 1：memcpy
把 __image_copy_start ~ __image_copy_end 複製到 dest
; relocate_64.S:43
adr x1, __image_copy_start
adr x2, __image_copy_end
copy_loop:
cmp x1, x2
b.ge copy_done
ldp x10, x11, [x1], #16 ; 一次讀 16 bytes
stp x10, x11, [x0], #16 ; 一次寫 16 bytes
b copy_loop
copy_done:
__image_copy_start / _end 在哪？
arch/arm/cpu/armv8/u-boot.lds (line 24, 143)
__image_copy_start = ADDR(.text);
.text : { ... }
.rodata : { ... }
.data : { ... }
__image_copy_end = .;
為什麼用 ldp / stp pair 而不是普通 ldr / str？
→ 一次搬 16 bytes，比 8 bytes 快一倍；對 ARM64 cache line 友善
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
33 / 48

## Slide 34
PART 4 · 第二次重定位 · 5/8
Step 2：再跑一次 .rela.dyn
相同的迴圈！只是 offset 換成「relocaddr − link」
; relocate_64.S:60
adr x2, __rel_dyn_start
adr x3, __rel_dyn_end
fix_loop:
cmp x2, x3
b.ge fix_done
ldp x0, x1, [x2], #16 ; link_loc, type
ldr x4, [x2], #8 ; addend
and x1, x1, #0xffffffff
cmp x1, #1027 ; RELATIVE?
b.ne fix_loop
add x0, x0, x9 ; +offset
add x4, x4, x9 ; +offset
str x4, [x0] ; 寫到"新".text 內
b fix_loop
fix_done:
vs. pie_fixup？
同樣
走 .rela.dyn
同樣
只處理 type 1027
同樣
加 offset 到兩處
不同
offset = relocaddr − link
不同
x9 ≈ 0x7FF00000 (很大)
不同
寫入位址 = 新 .text 內
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
34 / 48

## Slide 35
PART 4 · 第二次重定位 · 6/8
Step 3：Cache flush — 不做會死
如果跳過這步，CPU 從新地址抓到舊 cache 內容 → 必崩潰
新寫進的 .text 還在 D-cache，I-fetch 卻去 RAM 拿 → 拿到舊指令
Step 3.1
Invalidate I-cache
ic iallu
isb
丟棄所有指令快取；下次取指令一定從 RAM/L3 拉
Step 3.2
Flush D-cache range
bl __asm_flush_dcache_range
; x0 = 起點, x1 = 終點
把剛寫的新 .text 從 D-cache 推回 RAM
Step 3.3
Flush L3 cache
bl __asm_flush_l3_dcache
外部 L3 cache 也要同步
(有些 SoC 是必須)
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
35 / 48

## Slide 36
PART 4 · 第二次重定位 · 7/8
LR 的魔法 — 怎麼「自動」跳到新地址？
關鍵：在呼叫 relocate_code 之前，先把 LR 改寫成「新位址」
arch/arm/lib/crt0_64.S:114-131
; 1. 拿 relocation_return 的 link 位址
adr lr, relocation_return
; 2. 如果是 PIE，先加 runtime offset
#if CONFIG_POSITION_INDEPENDENT
add lr, lr, x9
#endif
; 3. 再加 reloc_off (= relocaddr - link)
ldr x9, [x18, #GD_RELOC_OFF]
add lr, lr, x9
; 4. 呼叫 relocate_code
ldr x0, [x18, #GD_RELOCADDR]
b relocate_code ; 用 b 不用 bl
LR 變化的時間軸
進函式時
= return target (link addr)
例：0x12000
Step 1 + 2
+ runtime offset (PIE)
例：0x212000
Step 3
+ reloc_off
→ 0x7FF12000 ← 新 .text 內
relocate_code ret
PC ← LR
→ CPU 直接跳到新地址！
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
36 / 48

## Slide 37
PART 4 · 第二次重定位 · 8/8
搬完家之後要做的雜事
relocation_return: 之後 (crt0_64.S:139-173)
1
更新 vbar_el*
bl c_runtime_cpu_setup
exception vector 也跟著搬了，要重指
2
清 BSS
ldr x0, =__bss_start
ldr x1, =__bss_end
clear_loop:
str xzr, [x0], #8
cmp x0, x1
b.lt clear_loop
BSS 才剛被搬到新地址，先填 0
3
呼叫 board_init_r
ldr x0, =gd ; (=new_gd)
ldr x1, =relocaddr
bl board_init_r
正式進入第二階段 board init
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
37 / 48

## Slide 38
PART 5 · board_r → CLI · 1/5
board_init_r — R = relocated
common/board_r.c (line 786)
「relocated phase」的 board init
現在 U-Boot 已經住到 DRAM 頂端，可以：
用 正式 malloc（不是 early malloc）
啟動 完整 Driver Model（含非 pre-reloc 的 driver）
從 flash 載入 environment
啟動 console、network、USB、PCIe 等
處理 autoboot 倒數
進入 CLI
結構同 board_init_f
init_fnc_t init_sequence_r[] = {
initr_reloc,
initr_caches,
initr_reloc_global_data,
initr_malloc,
initr_dm,
board_init,
stdio_init_tables,
initr_env,
console_init_r,
board_late_init,
run_main_loop,
NULL,
};
約 50 個函式，這裡只列關鍵幾個
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
38 / 48

## Slide 39
PART 5 · board_r → CLI · 2/5
init_sequence_r 重點 — Part 1（搬家善後）
函式
做什麼
initr_reloc
設旗標 GD_FLG_RELOC + GD_FLG_FULL_MALLOC_INIT
之後 alloc 函式可以用「真的 malloc」
initr_caches
正式打開 CPU cache（之前可能是關的）
initr_reloc_global_data
把 gd 內部殘留指標再修一次
（搬家中可能還有 link addr 指標）
initr_malloc
在 DRAM 頂端配置真正的 malloc arena
之後 calloc/realloc 可用
bootstage_relocate
把 boot 時間量測資料搬過去
這階段：U-Boot 完成「搬家後的入厝」，從現在開始可以做大事
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
39 / 48

## Slide 40
PART 5 · board_r → CLI · 3/5
init_sequence_r 重點 — Part 2（啟動功能）
函式
做什麼
initr_dm
Driver Model 全跑一次（含非 pre-reloc 的 driver）
initr_dm_devices
probe DM 框架下的 device（timer、mux 等）
board_init
板子專屬的 chipselect / gpio init
stdio_init_tables
建立 stdin/stdout/stderr 的 device 表
initr_env
從 flash/EEPROM/MMC 載入 environment
搬到 DRAM 並 verify CRC
console_init_r
console 從 early-record 升級為正式 device
board_late_init
板子最後一手 init（例：抓 MAC、改 env）
run_main_loop
→ 進入 main_loop()，永不返回
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
40 / 48

## Slide 41
PART 5 · board_r → CLI · 4/5
main_loop → cli_loop
#1
run_main_loop()
common/board_r.c:783
↓
#2
main_loop()
common/main.c:42
↓
#3
cli_loop()
common/cli.c:295
↓
#4
cli_simple_loop()
common/cli_simple.c:268
main_loop 處理 bootdelay 倒數 + autoboot 命令；若沒 autoboot 才下降到 cli_loop
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
41 / 48

## Slide 42
PART 5 · board_r → CLI · 5/5
CLI 主迴圈 — U-Boot=> 出現的那一刻
common/cli_simple.c:268 (cli_simple_loop)
void cli_simple_loop(void) {
char *prompt = CONFIG_SYS_PROMPT;
for (;;) {
len = cli_readline(prompt);
if (len > 0) {
run_command_repeatable(
console_buffer, flag);
}
if (len == -2) // CtrlC
break;
}
}
結果：你看到的畫面
U-Boot 2024.10 (Jun 07 2026) DRAM: 4 GiB Core: ... MMC: sdhci@... : 0 Loading Environment... In: serial,usbkbd Out: serial,vidconsole Err: serial,vidconsole Hit any key to stop autoboot: 0 U-Boot=> _
從 _start 到 U-Boot=>，旅程結束！
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
42 / 48

## Slide 43
PART 6 · 數字劇本 · 1/4
設定參數 — 接下來四張用同一組數字
Link Address
0x00000000
編譯時連結器設定
Load Address
0x00200000
BootROM 實際載入位置
Final / Reloc Address
0x7FF00000
board_init_f 算出的目的地
假想的 .rela.dyn entry
link_location
0x00060000
想填值的位址 (以 link 為準)
type
1027
R_AARCH64_RELATIVE
addend
0x00000100
要寫進去的「基底值」
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
43 / 48

## Slide 44
PART 6 · 數字劇本 · 2/4
pie_fixup 算給你看 (offset = 0x200000)
情境：U-Boot 載入在 0x00200000，但連結時以為自己在 0x0
Step 1
算 offset
offset = load − link
= 0x00200000 − 0x00000000
= 0x00200000
Step 2
算「寫入位址」
= link_location + offset
= 0x00060000 + 0x00200000
= 0x00260000
0x00260000
Step 3
算「寫入值」
= addend + offset
= 0x00000100 + 0x00200000
= 0x00200100
0x00200100
結果：CPU 寫入 *(0x00260000) = 0x00200100 — binary 沒搬，只改了指標
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
44 / 48

## Slide 45
PART 6 · 數字劇本 · 3/4
relocate_code 算給你看 (offset = 0x7FF00000)
情境：board_init_f 算出搬家目的地 = 0x7FF00000，現在要實際搬
Step 1
memcpy
src = 0x00200000
dst = 0x7FF00000
size = __image_copy_end
− __image_copy_start
Step 2
算新 offset
offset = relocaddr − link
= 0x7FF00000 − 0x0
= 0x7FF00000
Step 3
新「寫入位址」
= 0x00060000 + 0x7FF00000
= 0x7FF60000
0x7FF60000
Step 4
新「寫入值」
= 0x00000100 + 0x7FF00000
= 0x7FF00100
0x7FF00100
結果：CPU 把 0x7FF00100 寫到 *(0x7FF60000) — 這次 binary 真的搬了
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
45 / 48

## Slide 46
PART 6 · 數字劇本 · 4/4
兩次重定位對照表
 | pie_fixup | relocate_code
何時跑 | CPU 醒來後最早期 (C runtime 前) | board_init_f 完之後 (C runtime 已啟動)
檔案 | arch/arm/cpu/armv8/ start.S:61-105 | arch/arm/lib/ relocate_64.S:22-96
是否 memcpy | ✗ 沒有，就地修 | ✓ 有，搬整個 binary
offset 來源 | load − link 例：0x200000 | relocaddr − link 例：0x7FF00000
是否 flush cache | ✗ 不用 (cache 通常還沒開) | ✓ I/D/L3 都要 flush
離開 assembly 後 | 繼續往下到 _main | 進入 board_init_r (C)
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
46 / 48

## Slide 47
PART 7 · 收尾
“
pie_fixup 讓我們站得起來，
relocate_code 讓我們讓開位子。
兩套機制 + 三個平台 + 一組數字 = 理解 U-Boot ARM64 開機的全貌
接下來：自己 grep 看一遍 start.S 與 crt0_64.S，會比看再多投影片有效
47 / 48

## Slide 48
PART 7 · 收尾
附錄：檔案速查表
主題 | 檔案 | 行號
_start / pie_fixup | arch/arm/cpu/armv8/start.S | 20 / 61-105
_main / 呼叫 relocate | arch/arm/lib/crt0_64.S | 67 / 114-132 / 161-173
relocate_code 本體 | arch/arm/lib/relocate_64.S | 22-96
Linker 符號 | arch/arm/cpu/armv8/u-boot.lds | 24 / 143 / 145-149
PIE LDFLAGS | arch/arm/config.mk | 113
init_sequence_f | common/board_f.c | 976-1042 / 1044
init_sequence_r | common/board_r.c | 607-783 / 786
main_loop / cli_loop | common/main.c, cli.c, cli_simple.c | 42 / 295 / 268
RK3588 SPL | arch/arm/mach-rockchip/{spl,bootrom,sdram}.c | —
ZynqMP handoff | arch/arm/mach-zynqmp/handoff.c | —
RPi4 init | arch/arm/mach-bcm283x/init.c | —
U-Boot ARM64 · Boot & Relocation
48 / 48