## Slide 1
U-BOOT 2025.01 · u-boot-xlnx
從 Cold Boot 到 eMMC 載入 Image
真實程式碼路徑 · 三平台對照 · 為移植自己的 ARMv8-A SoC 而寫
RK3588 / ZynqMP / RPi4 (+RPi5 註)
eMMC subsystem + Driver Model
每一段都有 file:line 與「為什麼這樣設計」
Companion to 「U-Boot ARM64 Boot & Relocation」

## Slide 2
PART 0 · 開場
為什麼有這篇？
設計原則
以 U-Boot 2025.01 (u-boot-xlnx) 實際原始碼為準
每步附 檔案:行號 — 看完可以自己回去 grep
不只講「做了什麼」，更講 「為什麼這樣設計」
可獨立閱讀，不需手邊有原始碼
結尾有「移植自己 SoC」checklist
RPi5 的特別說明
U-Boot 2025.01 mainline 沒有完整的 RPi5 (BCM2712) board code
u-boot-xlnx tree 有 部分 BCM2712 支援：
bcm2712_mem_map[] in arch/arm/mach-bcm283x/init.c
drivers/mmc/bcmstb_sdhci.c
「brcm,bcm2712」compatible string
因此 RPi 主要以 RPi4 程式碼為主，並標註 RPi5 差異
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
2 / 42

## Slide 3
PART 0 · 開場
全文路線圖 · 九章節
1
Cold Boot 路徑
Slides 4-8
2
Reset → board_init_f
Slides 9-13
3
board_init_r + DM
Slides 14-18
4
MMC 子系統
Slides 19-24
5
Controller drivers
Slides 25-29
6
mmc read 全路徑
Slides 30-34
7
完整載入劇本
Slides 35-38
8
移植 checklist
Slides 39-41
9
速查表
Slide 42
從 cold boot 一路走到 mmc read 讀到 sector，每段都用真實 code
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
3 / 42

## Slide 4
PART 1 · Cold Boot · 1/5
三平台快速比較
 | RK3588 | ZynqMP | RPi 4 (BCM2711)
Boot master | ARM core + BootROM | CSU (Conf. Security Unit) | VideoCore GPU
SPL 必要？ | ✓ 必要 (DDR init) | ✓ 必要 (= FSBL) | ✗ ARM 端沒有 SPL
DRAM init 由誰做 | U-Boot SPL + rkbin | U-Boot SPL (PSU) | GPU firmware
進入 U-Boot proper 時 EL | EL2 | EL2 | EL2
Text base | 0x00c00800 | 0x08000000 | 0x00080000
Defconfig | generic-rk3588_defconfig | xilinx_zynqmp_virt_defconfig | rpi_4_defconfig / rpi_arm64
RPi5 對應 | — | — | u-boot-xlnx 有部分 BCM2712 支援
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
4 / 42

## Slide 5
PART 1 · Cold Boot · 2/5
RK3588 — Cold Boot 完整路徑
①
SoC BootROM
(內部 mask ROM)
②
U-Boot SPL
(DDR init)
③
back_to_bootrom()
longjmp 回 BROM
④
TF-A BL31
(BROM 重新載入)
⑤
U-Boot proper
EL2
SPL 的 board_init_f()
arch/arm/mach-rockchip/spl.c:98-134
void board_init_f(ulong dummy) {
board_early_init_f();
spl_early_init();
arch_cpu_init();
rockchip_stimer_init();
/* ... */
dram_init();
}
/* boot device decided by */
/* read_brom_bootsource_id() */
為什麼要 back_to_bootrom？
RK3588 的 BootROM 本身有 驗章 + 載入 next stage 的能力
SPL 任務：把 DDR 開起來
完成後 longjmp 回 BROM
BROM 接著載入 TF-A BL31 + U-Boot proper
好處：SPL 邏輯極簡，且 secure boot 鏈不斷
關鍵檔案：spl.c · bootrom.c (save_boot_params:66) · rk3588/rk3588.c · sdram.c
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
5 / 42

## Slide 6
PART 1 · Cold Boot · 3/5
ZynqMP — Cold Boot 完整路徑
①
CSU BootROM
(含 secure boot)
②
FSBL
= U-Boot SPL
③
psu_uboot_init()
Vivado-generated
④
TF-A BL31 + PMU FW
⑤
U-Boot proper
EL2
ATF handoff 結構 — 怎麼告訴 BL31 跑到哪
arch/arm/mach-zynqmp/handoff.c:62-106
struct xfsbl_atf_handoff_params {
uint8_t magic[4]; /* = "XLNX" */
uint8_t reserved[4];
struct {
uint64_t entry_point;
uint64_t flags; /* EL, secure, ... */
} partition[2];
};
/* partition[0]: BL32 (TEE) EL1+S */
/* partition[1]: BL33 (U-Boot) EL2 */
為什麼用 "XLNX" magic？
TF-A 從 PMU shared memory 讀這個 struct
Magic 用來確認「我認識這個 layout」
FSBL 也支援 psu_uboot_init() 設 PSU pinmux/clock
(Vivado 工具產生的 .c)
好處：handoff 結構是公開合約，
可以替換 FSBL/SPL/TF-A 任一段
關鍵檔案：spl.c (board_init_f:29) · handoff.c · zynqmp.c · configs/xilinx_zynqmp_virt_defconfig
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
6 / 42

## Slide 7
PART 1 · Cold Boot · 4/5
Raspberry Pi 4/5 — Cold Boot 完整路徑
①
GPU BootROM
(VideoCore)
②
bootcode.bin
(GPU)
③
start4.elf
讀 config.txt
④
armstub8.bin
= TF-A BL31
⑤
kernel8.img
= U-Boot proper
U-Boot 拿到控制權後的第一段
arch/arm/mach-bcm283x/init.c:43-142
static struct mm_region bcm2711_mem_map[] = {
/* SDRAM */
{ 0x0, 0x0, 0xfc000000, NORMAL },
/* SoC peripherals @ 0xfc000000 */
{ 0xfc000000, 0xfc000000, 0x04000000,
DEVICE | UXN },
};
/* dynamically swap memmap based on */
/* DT compatible string */
rpi_update_mem_map(); /* line 106 */
RPi5 (BCM2712) 差異
init.c:70-98 新增 bcm2712_mem_map[]
AXI bus 在 0x1000000000（不再是 32-bit）
SoC bus 在 0x107c000000
compatible: "brcm,bcm2712"
為什麼動 mem map？因為 BCM2712 是 ARMv8.2
+ 真正的 64-bit 位址空間
關鍵檔案：init.c (rpi_update_mem_map:106) · msg.c (mailbox) · board/raspberrypi/rpi/rpi.c
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
7 / 42

## Slide 8
PART 1 · Cold Boot · 5/5
共同交棒狀態 — U-Boot proper 接手時
不管三平台前面誰跑了什麼，PC 進入 _start 那一刻，狀態必須統一
這就是「移植自己 SoC 時，前一棒必須保證的合約」
1
DRAM 已 init
可讀寫
linear-mapped
(無 MMU 也能用)
2
x0 = DTB ptr
U-Boot 從 x0 拿
FDT base address
save_boot_params() 存
3
進 EL2 (NS)
TF-A BL31 已退到 EL3
SCR/HCR 設好
Non-secure
4
MMU/cache 關
或至少 identity-map
U-Boot 自己會接手
5
PC = _start
= __image_copy_start
load addr 可任意
(因為 PIE)
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
8 / 42

## Slide 9
PART 2 · Reset → board_init_f · 1/5
_start → pie_fixup (摘要)
回顧伴讀篇： pie_fixup 把 .rela.dyn 走過一遍，
用 load–link offset 就地修補絕對指標
arch/arm/cpu/armv8/start.S:20-105
_start:
b reset ; line 20
reset: ; line 55
save_boot_params ; 保存 x0-x3
bl apply_core_errata
/* pie_fixup */ ; line 61-105
/* 走 __rel_dyn_start.._end */
/* 只處理 R_AARCH64_RELATIVE */
/* 兩處都加 (load-link) */
b _main
為什麼必須這樣？
問題
U-Boot 編譯成 PIE → 連結器產 .rela.dyn
但 C 程式裡有「絕對位址」(struct 內 fn ptr)
如果跳過 pie_fixup
第一個透過 struct 呼叫的函式 → 跳到 0x0XX
而不是 load addr + 0x0XX → 必崩潰
為什麼用 ASM 而不是 C？
C runtime 還沒設好 (沒 stack, 沒 gd)
用 ASM 直接走 link 表，零 C 依賴
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
9 / 42

## Slide 10
PART 2 · Reset → board_init_f · 2/5
_main — C runtime 開機
arch/arm/lib/crt0_64.S:67 — 從 ASM 進 C 的橋樑
1
設第一條 stack
ldr x0, =CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR
bic sp, x0, #0xf
通常在 SRAM 或 DRAM 早期一塊；16-byte 對齊
2
board_init_f_alloc_reserve
mov x0, sp
bl board_init_f_alloc_reserve
在 SP 下方預留 gd + early malloc；回傳新 SP
3
board_init_f_init_reserve
bl board_init_f_init_reserve
清空 gd_t、設 x18 永遠指向 gd
4
board_init_f(0)
mov x0, #0
bl board_init_f
進入 C 世界！第一個任務是規劃搬家
為什麼用 x18？ ARM64 ABI 沒用 x18，U-Boot 拿來放 gd_t 指標，全程不變
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
10 / 42

## Slide 11
PART 2 · Reset → board_init_f · 3/5
board_init_f — init_sequence_f
common/board_f.c:1044
一個 function pointer array, 逐一呼叫
三大任務：
（1）基礎設施 (early malloc, pre-reloc DM)
（2）DRAM 量測 (dram_init → ram_size)
（3）規劃 relocaddr + 複製 gd 到 new_gd
為什麼分這麼多步？
→ 每個 board 可以 weak-override 任一個
→ SoC porting 就靠這個彈性
關鍵函式（按執行順序）
static const init_fnc_t init_sequence_f[] = {
setup_mon_len,
initf_malloc,
arch_cpu_init, /* SoC 客製! */
initf_dm, /* DM pre-reloc */
dram_init, /* SoC 客製! */
setup_dest_addr, /* 算 ram_top */
reserve_video,
reserve_uboot, /* relocaddr! */
reserve_malloc,
reserve_global_data,
reserve_fdt,
setup_reloc, /* 複製 gd */
NULL,
};
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
11 / 42

## Slide 12
PART 2 · Reset → board_init_f · 4/5
setup_reloc + 記憶體規劃
common/board_f.c — setup_reloc()
/* 1. 算搬家偏移量 */
gd->reloc_off = gd->relocaddr -
(ulong)__image_copy_start;
/* 2. 複製 gd 自己到 new_gd */
memcpy((void *)gd->new_gd, gd,
sizeof(*gd));
/* 3. 把 fdt 也搬過去 */
memcpy((void *)gd->new_fdt,
gd->fdt_blob, fdt_size);
/* 4. 通知 crt0_64.S 開始搬家 */
/* 由 crt0_64.S:114 接手 */
此時 DRAM 規劃出來的樣子
ram_top — DRAM 最高位址
reserved video framebuffer
← gd->relocaddr (U-Boot 將搬到這)
U-Boot proper (mon_len)
malloc pool (TOTAL_MALLOC_LEN)
bd_info + new_gd + new_fdt
← gd->start_addr_sp (新 SP)
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
12 / 42

## Slide 13
PART 2 · Reset → board_init_f · 5/5
relocate_code (摘要)
arch/arm/lib/relocate_64.S:22-96 — 第二次重定位三步驟
Step 1
memcpy
ldp x10, x11, [x1], #16
stp x10, x11, [x0], #16
__image_copy_start ~ _end
→ gd->relocaddr
(16-byte pair stores)
:43
Step 2
fix .rela.dyn
和 pie_fixup 一樣的迴圈
offset = relocaddr - link
例：0x7FF00000
再走一次相對 relocation
寫入位置在「新」.text 內
:60
Step 3
cache flush
ic iallu ; I-cache
bl __asm_flush_dcache_range
bl __asm_flush_l3_dcache
新 .text 還在 D-cache
必須 flush 才能被 fetch
:80
LR 在呼叫前被設成「relocation_return + reloc_off」→ ret 後直接落在新 .text
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
13 / 42

## Slide 14
PART 3 · board_init_r + DM · 1/5
board_init_r 入口
common/board_r.c:786
搬家後正式上工的第二階段
進入時的狀態：
U-Boot 已經住到 DRAM 頂端
x18 仍指向 gd（已搬到 new_gd 位置）
SP 在新 stack 上
BSS 已清空
現在可以做的事：
啟用 cache、用正式 malloc
重新跑 Driver Model（這次跑全部）
probe 各個 device（含 MMC controller）
函式簽名
void board_init_r(gd_t *new_gd,
ulong dest_addr)
{
/* 從 init_sequence_r 開始跑 */
initcall_run_list(
init_sequence_r);
}
為什麼把 init 切成兩段？
board_init_f：在「未搬家」階段，只能用 BSS 內 early malloc
board_init_r：搬家後 DRAM 全可用，DM/malloc/console 全活了
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
14 / 42

## Slide 15
PART 3 · board_init_r + DM · 2/5
init_sequence_r — 跟 MMC 有關的函式
函式 (board_r.c)
做什麼 / 跟 MMC 有什麼關係
initr_reloc
設 GD_FLG_RELOC + GD_FLG_FULL_MALLOC_INIT — 之後 alloc 走真正的 malloc
initr_caches
啟用 CPU cache（很多 SoC 在 SPL 階段是關的）
initr_malloc
在 DRAM 頂端初始化 malloc arena，TOTAL_MALLOC_LEN 來自 reserve_malloc
initr_dm
Driver Model 第二次跑，這次連 non pre-reloc 的 driver 都會 probe
initr_dm_devices
probe DM 框架下需要在啟動時即用的 device (timer / mux)
board_init
板子專屬 GPIO/clock setup
initr_env
從 flash/MMC 載 environment 進 DRAM
console_init_r
console 變正式 device — printf 從此印到 UART driver
run_main_loop
→ 永不返回，進入 main_loop → cli_loop
黃線 = 與 eMMC 載入直接相關的步驟。initr_dm 跑完才能用 MMC controller
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
15 / 42

## Slide 16
PART 3 · board_init_r + DM · 3/5
Driver Model 的 UCLASS_MMC
Uclass 是什麼？
U-Boot 的 DM 用 uclass = 介面 的概念
include/dm/uclass-id.h:97
UCLASS_MMC ← 所有 MMC controller 共用
好處：
上層 (mmc.c) 只透過 ops 呼叫，
不在乎你是 SDHCI / DWMMC / 自己刻的
MMC 在 DM 中的三層結構
UCLASS_MMC
(介面：dm_mmc_ops)
Controller driver
(zynq_sdhci / rockchip_dw_mmc / bcm2835_sdhci)
Device tree node
status = "okay"; reg = <...>;
↑ 介面
↑ 實作
↑ 設定
移植：你只要實作中間那層 — 寫 driver、bind 到 UCLASS_MMC
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
16 / 42

## Slide 17
PART 3 · board_init_r + DM · 4/5
MMC controller 的 probe 流程
①
initr_dm 跑
iterate device tree，遇到 MMC node 就 bind
②
uclass bind
lib_uclass_bind() 建 udevice + 註冊到 UCLASS_MMC
③
driver->probe()
controller driver 自己的 .probe（讀 reg、設 clock）
④
mmc_init()
走 CMD0/CMD8/CMD1/CMD2 init flow，判 SD vs eMMC
⑤
bind blk child
建立 UCLASS_BLK child，註冊 blk_desc
Probe 失敗 → 用 mmc list 看不到裝置 → 99% 的問題是 DT 或 clock
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
17 / 42

## Slide 18
PART 3 · board_init_r + DM · 5/5
移植：你的 SoC 怎麼註冊 MMC controller
最少要做的三件事（同樣適用於任何 ARMv8-A SoC）
1
寫 driver source
static const struct dm_mmc_ops my_ops = {
.send_cmd = my_send_cmd,
.set_ios = my_set_ios,
.get_cd = my_get_cd,
};
U_BOOT_DRIVER(my_mmc) = {
.name = "my_mmc",
.id = UCLASS_MMC,
.of_match = my_ids,
.probe = my_probe,
.ops = &my_ops,
};
drivers/mmc/my_mmc.c
2
提供 DT binding
/ {
mmc@ff000000 {
compatible = "acme,my-mmc";
reg = <0xff000000 0x1000>;
interrupts = <GIC_SPI 42 ...>;
clocks = <&clk MY_MMC_CLK>;
bus-width = <8>;
status = "okay";
};
};
arch/arm/dts/my-soc.dtsi
3
開 Kconfig + defconfig
# drivers/mmc/Kconfig
config MMC_MY
bool "Acme MMC controller"
depends on DM_MMC
select MMC_HW_PARTITIONING
# configs/my_board_defconfig
CONFIG_DM_MMC=y
CONFIG_MMC_MY=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
Kconfig + defconfig
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
18 / 42

## Slide 19
PART 4 · MMC 子系統 · 1/6
整體 layer 圖 — User 到 Controller
User CLI / Script
"mmc read 0x100000 0 0x100"
↓
Command parser cmd/mmc.c (do_mmc_read)
↓
FS layer (optional) fs/fs.c (load → _fs_read)
↓
Block layer drivers/block/blk-uclass.c (blk_dread → ops->read)
↓
MMC core drivers/mmc/mmc.c (mmc_bread → mmc_read_blocks → mmc_send_cmd)
↓
MMC uclass drivers/mmc/mmc-uclass.c (dm_mmc_send_cmd → ops->send_cmd)
↓
Controller driver sdhci.c / dwmmc.c / vendor-specific
↓
Hardware registers (write CMD, wait IRQ, read response)
User
Core
HW
接下來的章節依層展開
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
19 / 42

## Slide 20
PART 4 · MMC 子系統 · 2/6
三個關鍵 struct — include/mmc.h
struct mmc
include/mmc.h:747
struct mmc {
struct udevice *dev;
struct blk_desc *block_dev;
const struct mmc_ops *ops;
uint read_bl_len;
uint high_capacity;
uint part_config; /* EXT_CSD */
uint selected_mode;
uint clock;
uint bus_width;
/* ... 50+ fields */
};
代表一張卡的「軟體狀態」
struct mmc_cmd
include/mmc.h:437
struct mmc_cmd {
ushort cmdidx; /* CMD17 etc */
uint resp_type;
uint cmdarg;
uint response[4];
};
/* cmdidx 對照 MMC spec */
#define MMC_CMD_READ_SINGLE_BLOCK 17
#define MMC_CMD_READ_MULTIPLE_BLOCK 18
一次「命令」的所有訊息
struct mmc_data
include/mmc.h:444
struct mmc_data {
union {
char *dest; /* read */
const char *src;/* write */
};
uint flags; /* DATA_READ /
/ DATA_WRITE */
uint blocks;
uint blocksize;
};
如果命令帶資料 → 多帶這個
這三個 struct = 整個 MMC 子系統的「資料合約」— driver 必看
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
20 / 42

## Slide 21
PART 4 · MMC 子系統 · 3/6
dm_mmc_ops — 你的 driver 要實作的介面
include/mmc.h:458-548
struct dm_mmc_ops {
int (*send_cmd)(struct udevice *dev,
struct mmc_cmd *cmd,
struct mmc_data *data);
int (*set_ios)(struct udevice *dev);
int (*get_cd)(struct udevice *dev);
int (*get_wp)(struct udevice *dev);
int (*execute_tuning)(struct udevice *dev,
uint opcode);
int (*wait_dat0)(struct udevice *dev,
int state, int timeout_us);
int (*set_enhanced_strobe)(
struct udevice *dev);
int (*host_power_cycle)(
struct udevice *dev);
int (*get_b_max)(struct udevice *dev,
void *dst, lbaint_t blkcnt);
};
最少要實作哪幾個？
必
send_cmd
發送一個 CMDxx 給卡，回 response
必
set_ios
設 clock / bus_width / signal voltage
建議
get_cd
Card Detect — SD 必要、eMMC 通常常數 1
HS200+
execute_tuning
PHY tuning（傳 CMD21 / CMD19）
HS400ES
set_enhanced_strobe
啟用 HS400 enhanced strobe
選用
wait_dat0
等 DAT0 不忙再繼續
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
21 / 42

## Slide 22
PART 4 · MMC 子系統 · 4/6
eMMC vs SD — 差異點
面向 | SD Card | eMMC
物理 | 可插拔；有 card detect pin | BGA 焊在板上；通常無 CD
Init 流程 | CMD0 → CMD8 → ACMD41 | CMD0 → CMD1 (一直送)
高速模式 | UHS-I (SDR104) / UHS-II | HS200 / HS400 / HS400ES
Partition | User area + MBR/GPT | User + Boot1/Boot2 + RPMB + GP
Boot 場景 | BootROM 從 sector 0 抓 | BootROM 從 Boot1/2 抓
U-Boot 對應 | 通用 mmc.c init path | + mmc_select_hs400() + partconf
U-Boot 同一份 mmc.c 處理兩者；差異在 init flow 分支 + EXT_CSD 操作
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
22 / 42

## Slide 23
PART 4 · MMC 子系統 · 5/6
eMMC partition 概念
一顆 eMMC = 多個獨立邏輯區
0 (default)
User Area
主要存放 OS / rootfs / data
(可被分區成 MBR/GPT)
1
Boot Partition 1
BootROM 可從這抓 BL2/SPL
常配 4 MB / 8 MB
2
Boot Partition 2
備用 / A/B update
同樣大小
3
RPMB
Replay Protected Memory Block
防 replay 的 secure 區
4-7
General Purpose 1-4
(可選) 通用獨立區
常給 secure data 用
partition 切換
透過 EXT_CSD[179] = PART_CONF
/* U-Boot CLI */
mmc partconf <dev> <ack>
<boot> <access>
/* 例：切到 Boot 1 */
mmc partconf 0 1 1 1
背後 = mmc_switch()
drivers/mmc/mmc.c:1117
mmc_switch(mmc,
EXT_CSD_CMD_SET_NORMAL,
EXT_CSD_PART_CONF,
new_value);
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
23 / 42

## Slide 24
PART 4 · MMC 子系統 · 6/6
Block device 層 — blk_desc 是什麼
include/blk.h:55
struct blk_desc {
struct udevice *bdev;
enum uclass_id uclass_id;
int devnum;
unsigned char hwpart; /* eMMC */
lbaint_t lba; /* 總 block 數 */
unsigned long blksz; /* 512 */
int log2blksz;
char vendor[40+1];
char product[20+1];
char revision[8+1];
...
};
blk_dread() 怎麼派發到 MMC？
/* drivers/block/blk-uclass.c:517 */
blk_dread(desc, blk, cnt, buf)
→ blk_read(desc->bdev, ...)
/* :432 */
blk_read(dev, ...)
ops = blk_get_ops(dev);
return ops->read(dev, ...);
/* mmc-uclass 註冊的 read = */
/* mmc_bread() in mmc.c:507 */
重點：blk layer 不知道、不關心你是 MMC/USB/NVMe — 派發是靠 uclass_id 找到 child driver 的 read
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
24 / 42

## Slide 25
PART 5 · Controller Drivers · 1/5
RK3588 — 兩種 MMC controller 並存
FILE
drivers/mmc/rockchip_dw_mmc.c + drivers/mmc/rockchip_sdhci.c
(SDHCI for eMMC, DWMMC for SD/SDIO)
/* rockchip_sdhci.c */
static int rockchip_sdhci_probe(
struct udevice *dev)
{
/* 1. ioremap registers */
/* 2. set 200 MHz base clock */
/* 3. mmc_of_parse() 讀 DT */
/* 4. 註冊 dm_mmc_ops */
return 0;
}
U_BOOT_DRIVER(rockchip_sdhci_5_1) = {
.name = "rockchip-sdhci-5.1",
.id = UCLASS_MMC,
.of_match = sdhci_ids,
.ops = &arasan_sdhci_ops,
};
為什麼分兩個 driver？
RK3588 上：
eMMC 走 SDHCI (Arasan core)
SD/SDIO 走 DesignWare MMC
因為兩種控制器的 PHY 與時序差異很大
SDHCI 處理 HS200/HS400 較容易
CONFIG_MMC_DW_ROCKCHIP=y + CONFIG_MMC_SDHCI=y
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
25 / 42

## Slide 26
PART 5 · Controller Drivers · 2/5
ZynqMP — Arasan SDHCI + tap delay tuning
FILE
drivers/mmc/zynq_sdhci.c
+ drivers/mmc/sdhci.c (通用 SDHCI)
static int arasan_sdhci_execute_tuning(
struct mmc *mmc, u8 opcode)
{
/* 1. 把 tap 設成 max */
/* 2. 一邊調 ITAP / OTAP
* 一邊送 CMD21 (HS200) */
/* 3. 記錄成功的 tap window */
/* 4. 設到 window 中點
* = stable point */
return 0;
}
/* DT compat */
"xlnx,zynqmp-8.9a" /* ZynqMP */
"xlnx,versal-8.9a" /* Versal */
為什麼要 tuning？
HS200/HS400 = 200 MHz 時鐘
走線到卡的延遲不可忽略
Arasan PHY 提供 ITAP/OTAP delay
U-Boot 跑 execute_tuning 自動掃出穩定點
失敗就降速到 HS52 (52 MHz)
CONFIG_MMC_SDHCI_ZYNQ=y + CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
26 / 42

## Slide 27
PART 5 · Controller Drivers · 3/5
Raspberry Pi 4 (BCM2711) — bcm2835_sdhci
FILE
drivers/mmc/bcm2835_sdhci.c
+ drivers/mmc/bcm2835_sdhost.c (legacy)
/* probe() 開頭 */
bcm2835_power_on_module(
BCM2835_MBOX_POWER_DEVID_SDHCI);
/* GPU 提供 clock 給 SDHCI */
clock = bcm2835_get_mmc_clock(
BCM2835_MBOX_CLOCK_ID_EMMC);
/* 然後 fall through 到 generic */
sdhci_setup_cfg(&host->cfg,
clock, ...);
return sdhci_probe(dev);
/* DT compat */
"brcm,bcm2835-emmc2"
"brcm,bcm2711-emmc2"
為什麼要跟 GPU 講話？
VideoCore 才是真 boot master
power gate + clock 都由 GPU 管
U-Boot 透過 mailbox 跟 GPU 要：
「打開 SDHCI 電源」
「告訴我 EMMC clock 是多少」
arch/arm/mach-bcm283x/msg.c
CONFIG_MMC_SDHCI=y + CONFIG_MMC_SDHCI_BCM2835=y
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
27 / 42

## Slide 28
PART 5 · Controller Drivers · 4/5
Raspberry Pi 5 (BCM2712) — bcmstb_sdhci
FILE
drivers/mmc/bcmstb_sdhci.c
(SDHCI 變種，與 RPi4 不同 driver)
/* DT compat */
"brcm,bcm2712-sdhci"
"brcm,sdhci-brcmstb"
/* 主要差異 */
/* 1. 不再走 mailbox 拿 clock
* SoC 內就有 cprman 提供 */
/* 2. 支援 64-bit DMA
* (BCM2712 有真實 64-bit 匯流排) */
/* 3. tuning sequence 也不同 */
/* mem map 也跟著動 */
/* arch/arm/mach-bcm283x/init.c:70 */
bcm2712_mem_map[] {
{ 0x0, DRAM },
{ 0x1000000000, AXI bus },
{ 0x107c000000, SoC bus },
};
為什麼跟 RPi4 不同 driver？
BCM2712 是 ARMv8.2 + 真 64-bit
Peripheral 位址跳到 0x107c000000
SDHCI 控制器也升級 (Broadcom STB IP)
u-boot-xlnx tree 已有部分支援，
但 board code 尚不完整
u-boot-xlnx 有 bcmstb_sdhci.c 與 bcm2712 mem map，但 RPi5 board 尚未完整
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
28 / 42

## Slide 29
PART 5 · Controller Drivers · 5/5
三平台 MMC driver 對照表
 | RK3588 | ZynqMP | RPi 4 | RPi 5
eMMC driver | rockchip_sdhci.c | zynq_sdhci.c | bcm2835_sdhci.c | bcmstb_sdhci.c
SD driver | rockchip_dw_mmc.c | (同 eMMC) | (同 eMMC) | (同 eMMC)
IP core | Arasan (eMMC) + DW (SD) | Arasan | Arasan | Broadcom STB
支援速度 | HS400 ES | HS200 / HS400 (需 tap tuning) | HS200 | HS200 / HS400
Clock 來源 | CRU (內建) | PSU clock tree | GPU mailbox | cprman (內建)
CONFIG | MMC_SDHCI + MMC_DW_ROCKCHIP | MMC_SDHCI_ZYNQ | MMC_SDHCI_BCM2835 | MMC_SDHCI_BCMSTB
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
29 / 42

## Slide 30
PART 6 · mmc read 全路徑 · 1/5
起點：使用者下了一道 mmc read
U-Boot=> mmc read 0x80000000 0x40 0x100 MMC read: dev # 0, block # 64, count 256 ... 256 blocks read: OK U-Boot=>
這一行做了什麼？
0x80000000
DRAM 目的位址
(讀完的 sector 倒這)
0x40
起始 block 號
(= 第 64 個 sector)
0x100
要讀幾個 block
(= 256 個 sector = 128KB)
dev # 0
預設 device
(可用 mmc dev N 切換)
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
30 / 42

## Slide 31
PART 6 · mmc read 全路徑 · 2/5
Step 1：cmd/mmc.c — do_mmc_read
cmd/mmc.c:350
static int do_mmc_read(struct cmd_tbl *cmdtp,
int flag, int argc,
char *const argv[])
{
struct mmc *mmc;
void *addr;
uint cnt;
uint blk;
uint n;
/* 1. 找/初始化 MMC 裝置 */
mmc = init_mmc_device(curr_device, false);
/* 2. 解析引數 */
addr = (void *)hextoul(argv[1], NULL);
blk = hextoul(argv[2], NULL);
cnt = hextoul(argv[3], NULL);
/* 3. 拿 blk_desc + 派發到 block layer */
n = blk_dread(mmc_get_blk_desc(mmc),
blk, cnt, addr);
return (n == cnt) ? 0 : 1;
}
為什麼這樣設計？
Command parse 與 硬體操作分離
cmd/mmc.c 只負責：
把 CLI 字串變數字
找對 mmc device
呼叫通用 blk_dread
→ 同一個 cmd 可以服務
任何 MMC controller
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
31 / 42

## Slide 32
PART 6 · mmc read 全路徑 · 3/5
Step 2：blk-uclass.c — 通用 block 層派發
drivers/block/blk-uclass.c
/* :517 — 給舊 API 用的 wrapper */
ulong blk_dread(struct blk_desc *desc,
lbaint_t start,
lbaint_t blkcnt,
void *buf)
{
return blk_read(desc->bdev,
start, blkcnt, buf);
}
/* :432 — 真正派發 */
long blk_read(struct udevice *dev,
lbaint_t start,
lbaint_t blkcnt, void *buf)
{
const struct blk_ops *ops =
blk_get_ops(dev);
return ops->read(dev, start,
blkcnt, buf);
}
→ MMC 把自己的 .read = mmc_bread 註冊到 blk_ops
為什麼有 blk layer 這層抽象？
FAT / EXT4 / FIT image 不在乎你是 MMC 還是 USB
它們都呼叫 blk_dread，由 blk layer 派發到正確的 driver
新增一個 storage type，filesystem code 不用改
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
32 / 42

## Slide 33
PART 6 · mmc read 全路徑 · 4/5
Step 3：mmc.c — 真的開始發 CMD17/18
drivers/mmc/mmc.c
/* :507 — DM-aware wrapper */
ulong mmc_bread(struct udevice *dev, lbaint_t start,
lbaint_t blkcnt, void *dst) {
struct mmc *mmc = mmc_get_mmc_dev(dev);
/* 1. 確認 block length = 512 (透過 SET_BLOCKLEN) */
if (mmc_set_blocklen(mmc, mmc->read_bl_len)) return 0;
/* 2. 大量讀的話，可能切多次 mmc_read_blocks */
do { mmc_read_blocks(mmc, dst, start, cur); ... } while (...);
}
/* :464 — 真正組 cmd */
static ulong mmc_read_blocks(struct mmc *mmc, void *dst,
lbaint_t start, lbaint_t blkcnt) {
struct mmc_cmd cmd = {0};
struct mmc_data data = {0};
cmd.cmdidx = (blkcnt > 1) ? MMC_CMD_READ_MULTIPLE_BLOCK /* 18 */
: MMC_CMD_READ_SINGLE_BLOCK; /* 17 */
cmd.cmdarg = mmc->high_capacity ? start : start * mmc->read_bl_len;
data.dest = dst; data.blocks = blkcnt; data.flags = MMC_DATA_READ;
if (mmc_send_cmd(mmc, &cmd, &data)) return 0;
if (blkcnt > 1) mmc_send_stop_transmission(mmc, false);
}
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
33 / 42

## Slide 34
PART 6 · mmc read 全路徑 · 5/5
Step 4：sdhci.c — 寫到硬體 register
drivers/mmc/sdhci.c:201 — sdhci_send_command()
int sdhci_send_command(struct mmc *mmc,
struct mmc_cmd *cmd,
struct mmc_data *data)
{
struct sdhci_host *host = mmc->priv;
/* 1. 等 CMD/DAT inhibit 清掉 */
while (sdhci_readl(host, SDHCI_PRESENT_STATE)
& mask) udelay(1);
/* 2. 清 IRQ status */
sdhci_writel(host, SDHCI_INT_ALL_MASK,
SDHCI_INT_STATUS);
/* 3. 設 argument */
sdhci_writel(host, cmd->cmdarg,
SDHCI_ARGUMENT);
/* 4. 寫 cmdidx + flags → 觸發！ */
sdhci_writew(host, SDHCI_MAKE_CMD(
cmd->cmdidx, flags),
SDHCI_COMMAND);
/* 5. 等完成、抓 response */
...
cmd->response[0] = sdhci_readl(host,
SDHCI_RESPONSE);
return 0;
}
這一刻發生在硬體
CPU writes SDHCI_COMMAND reg
↓
Controller 推 CMD17 上 CMD line
↓
eMMC 收到 → 回 R1 response
↓
eMMC 把 512 byte 推上 DAT0-7
↓
DMA / PIO 把資料寫進 RAM
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
34 / 42

## Slide 35
PART 7 · 載入劇本 · 1/4
SPL 階段：從 eMMC 載 U-Boot proper
common/spl/spl_mmc.c:365 — spl_mmc_load()
int spl_mmc_load(struct spl_image_info *spl_image,
struct spl_boot_device *bootdev, ...)
{
/* 1. BOOT_DEVICE_MMC1 → mmc_dev = 0 */
index = spl_mmc_get_device_index(bootdev->boot_device);
/* 2. mmc_init() */
err = spl_mmc_find_device(&mmc, bootdev);
/* 3. 決定要從 user 還是 boot partition 讀 */
boot_mode = spl_mmc_boot_mode(...);
switch (boot_mode) {
case MMCSD_MODE_EMMCBOOT:
/* 切到 boot1 / boot2 */
blk_dselect_hwpart(blk, boot_part);
/* fall through to RAW */
case MMCSD_MODE_RAW:
/* 讀絕對 sector 或從 partition */
err = mmc_load_image_raw_sector(...);
break;
}
}
為什麼要分這幾種 mode？
EMMCBOOT：
從 Boot1/Boot2 partition 讀
好處：跟 user data 隔離
ZynqMP 預設用這個
RAW + USE_SECTOR：
從固定 sector offset 讀
RK3588 預設這個
RAW + USE_PARTITION：
從 MBR/GPT 分區讀
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
35 / 42

## Slide 36
PART 7 · 載入劇本 · 2/4
Proper 階段：load mmc 載入 FIT image
場景：U-Boot proper 已啟動，要從 eMMC 第 1 個 partition 載入 FIT image 到 0x10000000
U-Boot=> mmc dev 0 switch to partitions #0, OK U-Boot=> load mmc 0:1 0x10000000 image.fit 53872 bytes read in 12 ms U-Boot=> bootm 0x10000000
檔案 / 呼叫鏈
cmd/fs.c:25 do_load_wrapper()
↓
fs/fs.c:795 do_load()
↓ fs_set_blk_dev / _fs_read
fs/fat/fat.c:1311 fat_read_file()
↓ 走 blk layer
blk-uclass.c blk_dread()
↓
mmc.c mmc_bread() (CMD17/18)
「0:1」是什麼？
「0」 = device number (mmc 0 = eMMC)
「:1」 = MBR/GPT partition #1
「image.fit」 = filesystem 上的檔名
→ filesystem 通常是 FAT/EXT4，自動偵測
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
36 / 42

## Slide 37
PART 7 · 載入劇本 · 3/4
寫 eMMC：mmc write / mmc partconf
U-Boot=> mmc dev 0 1 switch to partitions #1 (boot1), OK U-Boot=> mmc write 0x10000000 0 0x100 MMC write: dev # 0, block # 0, count 256 256 blocks written: OK U-Boot=> mmc partconf 0 1 1 1 Setting eMMC config: EXT_CSD[179] PARTITION_CONFIG: 0x48 BOOT_ACK=1, BOOT_PART=1, PART_ACCESS=1 U-Boot=>
典型刷機流程
1
切到 boot1
mmc dev 0 1
2
寫入 SPL/U-Boot
mmc write <ram> <sector> <cnt>
3
設定 PART_CONF
mmc partconf 0 1 1 1
4
切回 user
mmc dev 0 0
5
寫 rootfs/env
mmc write …
⚠ partconf 寫進 EXT_CSD 是「永久生效」(不像 partition 切換)，移植驗證時注意
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
37 / 42

## Slide 38
PART 7 · 載入劇本 · 4/4
RPMB & secure boot — eMMC 的安全角度
RPMB partition
Replay Protected Memory Block
存什麼？
OTP key / monotonic counters / secure data
為什麼 secure？
每筆寫入由 HMAC-SHA256 簽章
key 在生產時燒進 eMMC，OS 只能驗章不能改
monotonic counter 防 replay attack
U-Boot 透過 mmc rpmb 命令操作
eMMC secure boot 鏈
1. BootROM 內嵌 root key
2. 驗 SPL 簽章 → 載入
3. SPL 驗 TF-A 簽章 → 載入
4. TF-A 驗 U-Boot 簽章 → 載入
5. U-Boot 驗 FIT image 簽章
6. Linux kernel + initrd 上場
每一棒簽章驗失敗就 brick
FIT image 簽章邏輯：boot/image-fit-sig.c
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
38 / 42

## Slide 39
PART 8 · 移植 checklist · 1/3
你要做的最小集 (any ARMv8-A SoC)
1
Pre-SPL: 進入 _start 前
BootROM 或前一棒必須做到：
• DRAM 已 init (可讀寫)
• 跳到 EL2 (NS)
• x0 = DTB ptr
• PC = U-Boot _start
2
SoC 早期 init (在 board_init_f)
你要實作的 weak override：
• arch_cpu_init() — clock, errata
• dram_init() — fill gd->ram_size
• lowlevel_init() (大多 noop)
• arch_cpu_init_dm() (有 DM 的話)
3
Driver Model 跑起來
需要的 driver source code：
• drivers/clk/your_soc.c
• drivers/pinctrl/your_soc.c
• drivers/mmc/your_mmc.c
• drivers/serial/your_uart.c
4
Device tree + defconfig
必須齊全：
• arch/arm/dts/your-soc.dtsi
• arch/arm/dts/your-board.dts
• configs/your_board_defconfig
• Kconfig 給每個 driver
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
39 / 42

## Slide 40
PART 8 · 移植 checklist · 2/3
MMC driver — 必實作 ops 與檢驗順序
Op | 做什麼 | 什麼時候測
send_cmd | 發 CMDxx 給卡，回 response | mmc list 能看到 controller
set_ios | 設 clock / bus_width / signal voltage | mmc info 顯示正確速度
get_cd | Card Detect — SD 必要、eMMC 回 1 | mmc info 顯示 vendor/CID
execute_tuning | HS200/HS400 PHY tuning | mmc read 高速大量 OK
移植階段建議的逐項驗證順序
①
mmc list 顯示 controller
= probe 成功，DT 正確
②
mmc info 顯示卡資訊
= CMD0/1/2/3 都過了
③
mmc read 1 sector
= CMD17 + DAT line OK
④
mmc read 100 sectors
= CMD18 + multi-block OK
⑤
load mmc + bootm
= FS + image chain OK
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
40 / 42

## Slide 41
PART 8 · 移植 checklist · 3/3
常見雷點 — 從別人血淚總結
MMU table 沒設好 / DRAM 區段沒 normal-cached
→ 跑得超慢 (因為 device memory)，或 alignment fault
檢查 mem_map[] 的 attribute
x18 被你的 driver 不小心覆蓋
→ 之後 gd 變垃圾、隨機崩潰
gcc 用 -ffixed-x18，但手寫 ASM 要小心
Clock tree 沒接好 → SDHCI 拿不到正確時鐘
→ mmc info 顯示 200KHz、或 CMD1 timeout
檢查 DT 的 clocks = <&clk MY_MMC_CLK>
Tuning 失敗，但 driver 沒回 fallback
→ HS200 init 卡死
應該在 execute_tuning 失敗時 set_ios 降回 HS52
Cache 沒 invalidate 就 DMA
→ 讀到舊資料 / 寫了被舊 D-cache 覆蓋
DMA buffer 前後都要 invalidate_dcache_range()
EXT_CSD partconf 寫錯：BOOT_PART 設成 0
→ BootROM 找不到 boot image，下次開機磚
設前先 dump EXT_CSD[179] 確認
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
41 / 42

## Slide 42
PART 9 · 收尾
速查表 · 三平台 + MMC 路徑全檔案
主題 | 檔案 | 行號
RK3588 SPL | arch/arm/mach-rockchip/spl.c | 65 / 98
RK3588 BROM handoff | arch/arm/mach-rockchip/bootrom.c | 66-109
ZynqMP SPL | arch/arm/mach-zynqmp/spl.c | 29-67 / 86-134
ZynqMP TF-A handoff | arch/arm/mach-zynqmp/handoff.c | 62-106
RPi4/5 mem_map | arch/arm/mach-bcm283x/init.c | 43-142
_start / pie_fixup | arch/arm/cpu/armv8/start.S | 20 / 61-105
_main → relocate | arch/arm/lib/crt0_64.S, relocate_64.S | 67 / 22-96
board_init_f/r | common/board_f.c, board_r.c | 1044 / 786
SPL eMMC load | common/spl/spl_mmc.c | 365-453
mmc read cmd | cmd/mmc.c (do_mmc_read) | 350
fs load → blk_dread | fs/fs.c, drivers/block/blk-uclass.c | 795 / 432, 517
MMC core | drivers/mmc/mmc.c (bread / read_blocks) | 507 / 464
MMC uclass | drivers/mmc/mmc-uclass.c | 36 / 309 / 354
SDHCI | drivers/mmc/sdhci.c (sdhci_send_command) | 201
Per-SoC drivers | rockchip_sdhci/dw_mmc · zynq_sdhci · bcm2835_sdhci · bcmstb_sdhci | —
U-Boot 2025.01 · Cold Boot → eMMC
42 / 42